## Slide 1
MODULE 2 ENTRAINEMENTS DU MOTEUR DC
Commande des machines electriques
Ali NEJMI
Version.2024
alinejmi@yahoo.fr
Universté Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

## Slide 2
Moteur linéaire primitif
courant
La machine linéaire primitive est représentée graphiquement ci-après. Elle est constituée d'un conducteur de longueur active l qui peut se déplacer horizontalement perpendiculaire à un champ magnétique B.

## Slide 3
Moteur linéaire primitif
On suppose que le conducteur possède une résistance (R),est traversé par un courant I, et qu'il se déplace avec une vitesse (v) dans une direction perpendiculaire à la fois au courant et au champ B. Une corde, attachée au conducteur, passe sur une poulie et supporte un poids (m) : la force de la corde agit comme une « charge » mécanique sur le conducteur. Le frottement est supposé nul.
On s’intéresse au mouvement du conducteur, à la création de la force électromotrice et aux relations entre le courant et la force et entre la fem et la vitesse.

## Slide 4
Moteur linéaire primitif
Système au repos :
Aucun travail n’est fourni
Force de Laplace développée par le conducteur
Équilibre des forces ( Loi de Newton)
L’énergie électrique reçue par le conducteur est dissipée sous effet joule
Système au repos

## Slide 5
Moteur linéaire primitif
Système en mouvement :
Puissance mécanique développée pat le conducteur
Force de Laplace développée par le conducteur
Équilibre des forces ( Loi de Newton)
Système en mvt à vitesse constante
Le courant ne change pas car la force de la charge ne change pas

## Slide 6
Moteur linéaire primitif
Système en mouvement :
L’énergie électrique reçue par le conducteur doit augmenter pour satisfaire en plus des pertes joules la puissance mécanique.
Puisque le courant est constant, la tension doit augmenter
Fem induite aux bornes du conducteur
Le travail nécessaire pour augmenter l’énergie potentielle de la masse

## Slide 7
Moteur linéaire primitif
Système en mouvement :
Une tension appelée fem est induite dans le conducteur en mouvement;
La tension appliquée au conducteur doit augmenter pour faire face à cette fem (appelée force contre électromotrice dans le moteur);
La fem est proportionnelle à B et à la vitesse
Le courant depend uniquement de la force mécanique (couple)

## Slide 8
Moteur linéaire primitif
Système en mouvement :
Schéma électrique équivalent

## Slide 9
La machine à courant continu – à collecteur mécanique – après avoir longtemps occupé une place dominante au sein des systèmes électromécaniques à vitesse variable, est en forte régression. Son succès, qui lui permet toujours d’occuper quelques niches sur le marché, est dû à la grande simplicité de son alimentation électronique et de sa commande comparativement à celles de ses concurrentes, les machines à commutation électronique ou sans balais (synchrones, asynchrones, à réluctance variable…).
INTRODUCTION

## Slide 10
Inventé en 1836
longtemps seul moteur électrique disponible
gamme de puissance de 0,1 W à 4 MW
Utilisations
petits moteurs et servomoteurs (<100 W)
appareils ménager et outils portables (variante moteur série, jusqu’à ~500 W)
entraînements à vitesse variable (~200 kW à ~4 MW)
dynamos

## Slide 11
Porte balai
Encoche
Faisceaux
Circuit magnétique
Arbre
Ensemble des composantes d’une MCC

## Slide 12
N
S
B
Stator / Inducteur
Génération d'un champ d'induction magnétique

## Slide 13
N
S
B
N
S
Stator / Inducteur
Génération d'un champ d'induction magnétique

## Slide 14
S
N
X
X
N
S
N
S
S
N
S
N
S
N
X
X
X
X
Machine 4 pôles
(2 paires de pôles)
Génération d'un champ d'induction magnétique

## Slide 15
N
S
Rotor / Induit
B
F
= i dl
^
Force de Laplace
B
i
i
X
F
F
F
F
Stator / Inducteur
Production du couple

## Slide 16
N
S
B
i
i
X
F
F
F
F
Stator / Inducteur
Rotor / Induit
B
F
= i dl
^
Force de Laplace
Production du couple

## Slide 17
N
S
B
F
F
X
Stator / Inducteur
Rotor / Induit
B
F
= i dl
^
Force de Laplace
Production du couple

## Slide 18
N
S
B
F
F
X
Stator / Inducteur
Rotor / Induit
B
F
= i dl
^
Force de Laplace
Le collecteur
Charbons
Production du couple

## Slide 19
Le Flux
Le flux dépend essentiellement du courant de l’inducteur (courant d’excitation). Dans le cas des machines excitées par un courant , il est nécessaire de connaître la caractéristique magnétique, fondamentalement non linéaire, donnant le flux inducteur où l’on néglige généralement le phénomène d’hystérésis (figure) et la dépendance du courant d’induit (réaction d’induit) :
Notes: Flux+moteur dc1

## Slide 20
Ia change de signe, Ie inchangé
Sens du couple
Notes: Moteur dc1 + bis

## Slide 21
Ie change de signe, Ia inchangé
Sens du couple
Notes: Moteur dc1+ter

## Slide 22
Ia et Ie changent de signe
Sens du couple
Notes: Moteur dc1 + quater

## Slide 23
MOTEUR
GENERATRICE
Réversibilité
Notes: Moteur dc1 + moteur DC2
Génératrice dc1 = génératrice DC2

## Slide 24
- Le principal problème de ces machines vient de la liaison entre les balais, ou « charbons » et le collecteur rotatif. Ainsi que le collecteur lui même comme indiqué plus haut et la complexité de sa réalisation.
+ L'avantage principal des machines à courant continu réside dans leur adaptation simple aux moyens permettant de régler leur vitesse, leur couple et leur sens de rotation.
- Plus la vitesse de rotation est élevée, plus la pression des balais doit augmenter pour rester en contact avec le collecteur donc plus le frottement est important.
- Aux vitesses élevées les balais doivent donc être remplacés très régulièrement.
- Le collecteur imposant des ruptures de contact provoque des arcs, qui usent rapidement le commutateur et génèrent des parasites dans le circuit d'alimentation, ainsi que par rayonnement électromagnétique.
Avantages et Inconvénients de la MCC

## Slide 25
Moteur à excitation séparée : l’induit et l’inducteur sont alimentés par des sources séparées
Le couple est proportionnel au courant d’excitation
en diminuant l’excitation,
- le couple baisse
la vitesse augmente : c’est l’atténuation de champ, qui permet la survitesse
Les différents types de moteurs à courant continu
Cem(t)

## Slide 26
Moteur à aimants permanents : l’inducteur est réalisé avec des aimants permanents. Moteur de faible puissance ( jusqu'à 20 kW ) très utilisé en robotique.
kT est ~constant
Moteur à excitation série : l’induit et l’inducteur sont alimentés par la même source de tension. Ce type de moteur présente un très fort couple au démarrage.
Cem(t)

## Slide 27
le courant d’excitation est le même que le courant d’induit
le couple est donc proportionnel au carré du courant d’induit
donc, le couple est toujours positif
ce moteur fonctionne aussi avec une alimentation AC
Utilisations
moteur de traction (trains, tramways), DC ou f =16 2/3 Hz =50/3 Hz
moteur « universel », à 50 Hz, mais limité à ~500 W
Moteur à excitation série……
Cem(t)

## Slide 28
Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques à flux constant
ω
U
C3
C2
C1
à vide
en charge
Courbes paramétrées en C
ω
C
U1
U2
U3
Courbes paramétrées en U
Remarque : Pour inverser le sens de rotation, on inversera le courant dans l'induit. « on pourrait aussi inverser les courant inducteur, mais cela n'est pas possible si le flux inducteur est créé par des aimants permanents ».

## Slide 29
Moteur DC
Plusieurs limitations:
Avantage: commande précise en couple et en vitesse sans électronique sophistiquée
Maintenance régulière
Prix élevé
Lourd
Limitations en vitesse
Etincelle
Commande des MCC

## Slide 30
Couple Electromagnétique
f.c.e.m de l’induit
Lf
Rf
if
+
ea
_
La
Ra
ia
+
Vt
_
+
Vf
_
dt
di
L
i
R
v
f
f
f
f
+
=
Commande des MCC

## Slide 31
En Régime établi,
La vitesse en Régime établi est donnée par,
Trois méthodes possibles pour le contrôle de vitesse :
Flux inducteur (courant d’excitation)
Tension d’induit Vt
Résistance de l’induit Ra
Enroulement de l'induit:
Commande des MCC
Ce

## Slide 32

Ce
CL
Vt ↓
Variation de Vt
Nécessite une alimentation DC variable
CL variable
Commande des MCC
Ce

## Slide 33

Ce
Variation de Vt
Nécessite une alimentation DC variable
CL
CL Constant
Commande des MCC
Ce

## Slide 34
Vt

Variation de Vt
CL Constant
Commande des MCC
Ce

## Slide 35

Ce
Ra ↑
CL
Variation de Ra
Contrôle simple
Pertes dans la résistance externe
Commande des MCC
Ce

## Slide 36

Ce
CL
Variation de 
 ↓
Contrôle impossible pour moteur DC à aimant permanent
Réduit la capacité du couple maximal (le couple diminue si le flux diminue)
Commande des MCC
Ce

## Slide 37
Pour une large variation de vitesse :
De 0 à n  variation de tension d’induit, au delà de n  diminution du flux
Contrôle de tension d’induit : conserve la capacité maximale du couple
Contrôle du flux (càd réduire le flux): réduire la capacité maximale du couple
Ce

Capacité maximale
du couple diminuée
Contrôle de la tension d’induit
Contrôle du flux
n
défluxage
Commande des MCC

## Slide 38
Ce

Capacité maximale
du couple diminuée
n
Commande des MCC

## Slide 39
Ce

Puissance constante
Couple constant
n
0 to n  tension d’induit, au delà de n  dimunition du flux
P = EaIa,n = kaIa,n
Pmax
Pn = EaIa,n = kanIa,n
   1/
P
commande
préférentiellement
par l'induit
commande
préférentiellement
par l'inducteur
Commande des MCC

## Slide 40
Structures des variateurs
nature de la source d ’énergie (continue ou alternative) ;
1 ou 2 sens de rotation ;
charge entraînante ou non ;
freinage naturel ou forcé ;
puissance du moteur ;
le moteur fonctionne en couple ou en vitesse ;
etc....
La structure interne des variateurs est liées à ces critères.
On se limitera à la prise en compte des 4 premiers critères.
Plusieurs critères sont à prendre en compte :

## Slide 41
Les Différents types des convertisseurs
Structures des variateurs

## Slide 42
Les dispositifs électroniques utilisés pour la variation de vitesse des moteurs à courant continu
Redresseur contrôlé à tension variable |  | 
Hacheur |  | 
Fournit à partir d’un réseau alternatif monophasé ou triphasé, une tension redressée de valeur moyenne variable
Fournit à partir d’une source de tension continue fixe, une source de tension « continue » dont on contrôle la valeur moyenne.
Structures des variateurs

## Slide 43
Alimentation par le réseau
W
Réseau
électrique
charge

=
MCC
Le variateur est un redresseur commandé :
- soit avec un pont mixte ;
- soit avec un pont complet.
Structures des variateurs

## Slide 44
Alimentation par le réseau monophasé
P < 10 kW
Double pont PD2 complet
Pont PD2 mixte
W
C
1
2
3
4
W
C
1
0,65 ….. 9,3 kW
0,6 ….. 8,6 kW
Structures des variateurs

## Slide 45
P > 3 kW
Alimentation par le réseau triphasé
Pont PD3 complet
Double pont PD3 complet
W
C
1
2
3
4
4
W
C
1
6 ….. 1690 kW
2,7 ….. 1530 kW
Structures des variateurs

## Slide 46
Variateurs non réversibles ou unidirectionnels
Ces variateurs ne permettent le transfert de l’énergie que dans le sens réseau  variateur  moteur charge.
Structures des variateurs

## Slide 47
Avec un pont mixte
Réseau
M
=
DRL
Th2
Th1
D1
D2
Schéma de principe
Les Interrupteurs statiques (I.S) sont unidirectionnels en courant (non réversible en couple).
Un seul sens de rotation.
1 quadrant de fonctionnement (N°1).
Aucune contrainte de freinage.
Structures des variateurs

## Slide 48
Si on veut un 2ème sens de rotation moteur
Il faut croiser les connexions sur le moteur (inversion de polarité) à l’aide d’un contacteur
Réseau
M
=
DRL
Th2
Th1
D1
D2
2 quadrants de fonctionnement (N°1 et 3).
Les conclusions précédentes restent identiques
Structures des variateurs

## Slide 49
Réseau
M
=
Th2
Th1
D1
D2
Ce bloc assure la fonction DRL
Industriellement on utilise plutôt la structure suivante.
Structures des variateurs

## Slide 50
Avec un pont complet
Réseau
M
=
Th2
Th1
Th4
Th3
Schéma de principe
Les I.S. sont unidirectionnels en courant (non réversible en couple).
2 sens de rotation.
2 quadrants de fonctionnement (N°1 et 4).
Freinage statique (quadrant N°4).
Structures des variateurs

## Slide 51
Si on veut un 2ème sens de rotation moteur
Réseau
M
=
Th2
Th1
Th 4
Th3
Il faut croiser les connexions sur le moteur (inversion de polarité) à l ’aide d’un contacteur.
Solution peu retenue industriellement.
Elle ne permet pas un freinage dynamique
Les I.S. sont unidirectionnels en courant
2 sens de rotation.
4 quadrants de fonctionnement.
Freinage statique (quadrant N°2 et 4).
1ère solution
Structures des variateurs

## Slide 52
Réseau
M
=
Th2
Th1
Th4
Th3
Réseau
Th2
Th1
Th4
Th3
Les I.S. sont unidirectionnels en courant
2 sens de rotation.
4 quadrants de fonctionnement.
Freinage statique et dynamique (quadrant N°2 et 4).
2ème solution
Variateurs réversibles ou bidirectionnels
Structures des variateurs

## Slide 53
Industriellement le pont complet n’est utilisé que dans le cas où la récupération d’énergie est possible (levage, traction,….).
De plus le facteur de puissance d’un pont mixte est supérieur à celui d’un pont complet.
Le dimensionnement des constituants sera mieux optimisé.
Ces variateurs autorisent le transfert de l’énergie dans les deux sens réseau ↔ machine
Les variateurs sont utilisés avec des charges entraînantes ( cas du levage ), dans ce cas le freinage est réalisé par renvoi de l’énergie sur le réseau.
Variateurs réversibles ou bidirectionnels
Structures des variateurs

## Slide 54
MCC
U
L1
L2
L3
De même en triphasé:
Le fonctionnement est possible dans les quatre quadrants grâce à l’utilisation d’un deuxième pont complet monté en tête bêche avec le premier.
Schéma:
Pont A
Pont B
Variateurs réversibles ou bidirectionnels
Structures des variateurs

## Slide 55
Analyse du fonctionnement
Quadrant 1 | Pont A | Redresseur
MCC
=
U
L1
L2
L3
Quadrant 4 Pont A Onduleur
Quadrant 3 Pont B Redresseur
Quadrant 2 Pont B Onduleur
MCC
=
U
MCC
=
U
L1
L2
L3
MCC
=
U
L1
L2
L3
Structures des variateurs

## Slide 56
Alimentation continue
W
Réseau
continu
charge
=
=
MCC
Le variateur est un hacheur de type série.
Le réseau continu provient :
- soit de batteries (ou source PV)
- soit d’un redresseur à diode
Structures des variateurs

## Slide 57
commande
UM
MCC
DRL
HACHEUR
E
IM
T
t1
1
0
Signal de commande
T
t1
1
0
Etat logique du hacheur
T
t1
E
UM
Tension moteur
DI
IM
Courant moteur
Principe du hacheur
Composant de base du hacheur :
transistor bipolaire,
transistor MOS,
transistor IGBT,
thyristor.
Le choix dépend essentiellement de la puissance, de la date de création.
Structures des variateurs

## Slide 58
Avec ce type de hacheur on peut travailler dans un quadrant (1) ou 2 quadrants (1 et 2) suivant la réversibilité en courant de l’interrupteur statique et de la source.
W
C
Quadrants de fonctionnement
1
Moteur
P > 0
2
Générateur
P < 0
Structures des variateurs

## Slide 59
MCC
UM
IM
E
T1
T2
T3
T4
2 sens de rotation
Il faut réaliser une inversion de polarité sur les bornes de l’induit. On aura le fonctionnement dans les quadrants 1 et 3.
On peut utiliser un contacteur comme dans la solution “ redresseur ”.
On préfère une structure “ pont en H ” qui nous permet de fonctionner dans les 4 quadrants.
Structures des variateurs

## Slide 60
W
C
1
3
moteur
moteur
2
4
générateur
générateur
Quadrants de fonctionnement
Pour travailler dans les 4 quadrants il est nécessaire que les I.S. et que la source soient réversibles en courant.
Structures des variateurs

## Slide 61
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 62
Dans le cas où il est nécessaire de ralentir la charge il y a plusieurs solutions pour dissiper l’énergie cinétique emmagasinée par le rotor et la charge :
Freinage mécanique (non abordé dans ce chapitre)
  Utilisation d’un module de freinage (résistance électrique) dans lequel vient débiter la MCC.
Renvoi de l’énergie dans la source.
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 63
Point de fonctionnement
W
C
1
3
moteur
moteur
2
4
générateur
générateur
Passage du quadrant 1 vers 4 lors d’une inversion de vitesse.
(Le couple ne peut pas varier instantanément)
2 cas peuvent se présenter
Passage du quadrant 1 vers 2 sur une variation de couple brutale
(la vitesse ne peut pas varier instantanément.)
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 64
Réseau
MCC
DRL
Th2
Th1
D1
D2
Module de freinage
Redresseur commandé avec un pont mixte
Aucune possibilité de freinage par le variateur
rajout d ’un module de freinage
Freinage du moteur à courant continu
Moteur à excitation séparée
On coupe l’alimentation du moteur
On coupe l’alimentation de l’inducteur.
On connecte le moteur sur une résistance
On réalimente l’inducteur.

## Slide 65
Réseau
MCC
DRL
Th2
Th1
D1
D2
Module de freinage Rh
On peut en jouant sur le temps de commutation du transistor de puissance modifier la vitesse de ralentissement. De plus si on désire un freinage rapide on peut en même temps augmenter le courant d’excitation pour garder la force électromotrice constante. En effet
, si U est constante alors P est contant.
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 66
Redresseur commandé avec un pont complet
Ce convertisseur nous permet de travailler dans les quadrants 1 et 2. Il est donc possible d’avoir un freinage par inversion de la tension (renvoi de l’énergie sur le réseau).
Réseau
M
=
Th2
Th1
Th4
Th3
Module de freinage
Par contre la réversibilité en courant n’est pas possible.
Une solution consiste à rajouter un module de freinage. On a alors un freinage possible dans les quadrants 2 et 4.
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 67
Hacheur avec un interrupteur statique
commande
UM
M
DRL
HACHEUR
E
IM
Le freinage peut se faire sans modification de la structure si l’interrupteur statique et la source sont réversibles en courant.
Dans le cas d’une impossibilité de la réversibilité de la source on rajoute un module de freinage
Il faut alors surveiller la tension aux bornes de la source afin qu’elle ne devienne pas trop importante (tenue des composants en tension).
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 68
Si on décide de renvoyer l’énergie à travers le hacheur il existe alors deux possibilités.
En gardant la même force électromotrice il faut un hacheur réversible en courant.
En inversant la force électromotrice il faut un hacheur réversible en tension.
Remarque :
Pour pouvoir récupérer l’énergie il faut que la force électromotrice soit plus grande que la tension, il faudra donc augmenter le courant d’excitation en conséquence, en phase de freinage.
Branchement avec le réseau :
Il faut mettre en parallèle avec le redresseur un onduleur. De plus comme la tension et la fréquence du réseau sont imposées il convient d’installer un onduleur assisté. ( Un redresseur non commandé ne peut pas fonctionner en onduleur ).
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 69
Exemple
Sur un équipement de levage, le moteur doit fournir le profil de vitesse et de couple suivant
t
W
[rd/s]
t
C
[N.m]
4
1
2
157
A
B
C
D
E
F
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 70
On peut en déduire la nature de la réversibilité statique et dynamique du moteur.
Cela permet de faire le choix du moto-variateur
moteur
générateur
W
C
1
3
moteur
2
4
générateur
4
157
-157
2
1
B
A
C
D
F
E
Freinage du moteur à courant continu

## Slide 71
Exemples de variateurs industriels

## Slide 72
Exemples de variateurs industriels
Fonctions disponibles sur les variateurs.
 Limitation de courant
Rôle : protection thermique du moteur
Réglage : 1,5 x In
 Asservissement en vitesse.

## Slide 73
La vitesse du moteur est régulée, en fonction de :
 La consigne.
 L’image de la vitesse donnée par la dynamo tachymétrique.
 Rampe d’accélération et de décélération réglable
Exemples de variateurs industriels

## Slide 74
Dynamo tachymétrique :
(Asservissement en vitesse)
Le variateur LEROY SOMMER DMV 201 est un variateur 2 quadrants (quadrant 1 et 4)

## Slide 75
Le variateur RECTIVAR 4 série 44 est un variateur 4 quadrants