## Slide 1: MODULE 3 Machine asynchrone 3.3. Modèle dynamique
commande des machines electriques
Ali NEJMI
Version.2023
alinejmi@yahoo.fr (Email principal) ;
a.nejmi@fstbm.ac.ma
Universté Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal
Filière Ingénieur en Génie Electrique

## Slide 2
Pourquoi le modèle dynamique?
Dans un entrainement électrique, la machine fait partie des éléments du circuit de commande.
Pour commander les dynamiques de l’entrainement, le comportement dynamique de la machine doit être considéré
Le comportement dynamique de la MAS peut être décrit en utilisant le modèle dynamique de la MAS.

## Slide 3
Pourquoi le modèle dynamique?
Le modèle dynamique : complexe à cause du couplage magnétique entre les phases statoriques et rotoriques.
Les coefficients du couplage varient en fonction de la position angulaire du rotor : la position du rotor varie avec le temps.
Le comportement dynamique de la MAS peut être décrit par des équations différentielles avec coefficients dépendants du temps.

## Slide 4
Modèle dynamique
a
b
b’
c’
c
a’
Enroulement statorique équivalent simplifié
ias
Axe magnétique de la phase A
Axe magnétique de la phase B
Axe magnétique de la phase C
ics
ibs

## Slide 5
Modèle dynamique
stator, b
stator, c
stator, a
rotor, b
rotor, a
rotor, c
r

## Slide 6
Modèle dynamique, Modèle 3-PHASE
Considérons la phase a
Le Flux qui traverse la phase a est dû au:
Flux produit par l’enroulement a
Flux produit par l’enroulement b
Flux produit par l’enroulement c

## Slide 7
Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé
Flux produit par l’enroulement b
Flux produit par l’enroulement c
Considérons la phase a
La relation entre les courants des autres phases et leur flux traversant la phase a est exprimée par les inductances mutuelles.

## Slide 8
Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé
Considérons la phase a
Inductance mutuelle entre phase a et phase b de stator
Inductance mutuelle entre phase a et phase c de stator
Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase a de rotor
Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase b de rotor
Inductance mutuelle entre phase a de stator et phase c de rotor

## Slide 9
Modèle dynamique, Le modèle 3-phasé
vabcs = Rsiabcs + d(abcs)/dt - Equation de la tension du stator
vabcr = Rrriabcr + d(abcr)/dt - Equation de la tension du rotor
abcs : flux (produits par les courants du stator et du rotor) traversant les enroulements statoriques
abcr : flux(produits par les courants du stator et du rotor) traversant les enroulements rotoriques

## Slide 10
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé
Flux traversant les enroulements statoriques produits par les courants statoriques
Flux traversant les enroulements statoriques produits par les courants rotoriques

## Slide 11
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé
Flux traversant les enroulements rotoriques produits par les courants rotoriques
Flux traversant les enroulements rotoriques produits par les courants statoriques
On peut raisonner d’une façon similaire pour formuler le flux au niveau du rotor:

## Slide 12
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé
Les inductances propres se composent de l’inductance de magnétisation et de l’inductance de fuites:
Las = Lms + Lls Lbs = Lms + Lls Lcs = Lms + Lls
Les inductances mutuelles entre les phases statoriques (resp. les phases rotoriques) peuvent être exprimées en fonction des inductances de magnétisation:

## Slide 13
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé
Les inductances mutuelles entre les enroulements statoriques et rotoriques dépendent de la position du rotor:

## Slide 14
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé

## Slide 15
Modèle dynamique – Le modèle 3-phasé
stator, b
stator, c
stator, a
rotor, b
rotor, a
rotor, c
r

## Slide 16
Modèle dynamique, Modèle biphasé
Il est plus facile d’étudier la dynamique de la MAS en considérant son modèle biphasé. Celui-ci peut être construit à partir du modèle 3-phasé utilisant la transformation de Park
3-phase
2-phase
Il y a un couplage magnétique entre phases
Il n’y a pas de couplage magnétique entre phases

## Slide 17
Modèle dynamique, Modèle biphasé
stator, b
rotor, b
rotor, a
rotor, c
stator, c
stator, a
r
r
tournant
3-phase
r
stator, q
rotor, 
rotor, 
stator, d
tournant
r
2-phase

## Slide 18
Modèle dynamique, Modèle biphasé
r
stator, q
rotor, 
rotor, 
stator, d
tournant
r
Modèle 2-phase
Cependant, le couplage magnétique existe toujours entre rotor et staor

## Slide 19
Toutes les grandeurs triphasées doivent être transformées en grandeurs biphasées
Généralement si xa, xb, et xc sont des grandeurs triphasées , le phaseur spatial (ou phaseur) du système triphasé est défini comme:
, Où a = ej2/3
Modèle dynamique – Modèle biphasé

## Slide 20
Le courant :
Modèle dynamique – Modèle biphasé
d
q
C

## Slide 21
La transformation est donnée par :
Modèle dynamique – Modèle biphasé
Pour neutre isolé,
ia + ib + ic = 0,
i.e. io =0
idqo = Tabc iabc
La transformation inverse est donnée par :
iabc = Tabc-1 idqo
io correspond à la composante homopolaire

## Slide 22
Modèle dynamique – Modèle biphasé
vabcs = Rsiabcs + d(abcs)/dt
vabcr = Rrriabcr + d(abcr)/dt
Equations de la MAS :
vdq = Rsidq + d(dq)/dt
v = Rrri  + d( )/dt
r
stator, q
rotor, 
rotor, 
stator, d
rotating
r
3-phase
2-phase
Stator
Rotor

## Slide 23
dq
Où,

Repère stationnaire
Repère tournant
Modèle dynamique – Modèle biphasé
vdq = Rsidq + d(dq)/dt
v = Rri  + d( )/dt

## Slide 24
A noter que:
Ldq = Lqd = 0
L = L = 0
Ldd = Lqq = 3/2.Lms + Lls
L = L = 3/2.Lmr + Llr
L’inductance mutuelle entre stator et rotor dépend de la position du rotor:
Ld = Ld = Lsr cos r Lq = Lq = Lsr cos r
Ld = Ld = - Lsr sin r Lq = Lq = Lsr sin r
Avec Lsr =3/2. Nr/Ns. Lms
Modèle dynamique – Modèle biphasé

## Slide 25
Ld = Ld = Lsr cos r Lq = Lq = Lsr cos r
Ld = Ld = - Lsr sin r Lq = Lq = Lsr sin r
Modèle dynamique – Modèle biphasé
r
stator, q
rotor, 
rotor, 
stator, d
rotating
r

## Slide 26
Modèle dynamique – Modèle biphasé
Forme matricielle :
L’inductance mutuelle entre stator et rotor dépend de la position du rotor:

## Slide 27
Modèle dynamique – Modèle biphasé
Le chemin magnétique partant du stator et traversant le rotor est indépendant de la position du rotor
 l’inductance mutuelle indépendante de la position du rotor.
rotor, q
rotor, d
stator, d
stator, q
r
Le stator et le rotor tournants ou stationnaires
L’inductance mutuelle peut être indépendante de la position du rotor si on exprime les grandeurs du rotor et du stator dans le même repère (exemple: dans le repère stationnaire)

## Slide 28
Si les grandeurs rotoriques sont rapportées au stator, on peut écrire (le repère d-q lié au stator):
Modèle dynamique  Modèle biphasé
Lm=Lsr, Lr sont (resp) l’inductance mutuelle cyclique (entre rotor et stator) et l’inductance cyclique du rotor, et Rr est la résistance du rotor
Ls = Ldd : inductance cyclique du stator ;
Vrd, vrq, ird, irq tensions et courants du rotor, Rs est la résistance du stator

## Slide 29
Comment exprimer les courants rotoriques dans un repère lié au stator ?
Modèle dynamique  Modèle biphasé
Dans un réferentiel tournant , il peut être exprimé comme:
r
r


ir
Dans un repère stationnaire il s’écrit :

qs
ds
ird
irq
Est appelé le phaseur spatial du courant rotorique

## Slide 30
Il peut être démontré que dans un repère tournant à g (par rapport au stator), l’équation des tensions est :
Modèle dynamique  Modèle biphasé

## Slide 31
Modèle dynamique  Phaseurs
Le modèle d’une MAS peut être écrit “compactement “ sous forme de phaseurs :
Toutes les grandeurs sont exprimées dans un repère quelconque

## Slide 33
Produit du phaseur de tension et de phaseur conjugué du courant:
Modèle dynamique  équation du couple
ias + ibs + ics = 0,
Pin: puissance électrique absorbée par le moteur

## Slide 34
Modèle dynamique  équation du couple
Si
et

## Slide 35
L’équation des tensions devient:
Modèle dynamique  équation du couple
La puissance absorbée est donnée par:
Pertes joules
Variation de l’énergie magnétique stockée
Puissance mécanique
Puissance associée à g

## Slide 36
Modèle dynamique  équation du couple

## Slide 37
Modèle dynamique  équation du couple
On sait que m = r / p,

## Slide 38
Mais

## Slide 39
Avec σ=1-M²/(LsLr) ; coefficient de dispersion

## Slide 40
Modèle dynamique
Simulation
Réarrangeons les équations avec les courants rotoriques et statoriques comme variables d’état:
Le couple peut être exprimé en fonction des courants rotoriques et statoriques:

## Slide 41
Ce système peut être modélisé sous SIMULINK: